## Slide 1: Stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů
11.Přednáška

## Slide 2: Recyklace
Stavební odpad představuje asi 25% všech produkovaných odpadů a stává se jedním z hlavních problémů ochrany životního prostředí.
Výhodou stavebního odpadu je velká možnost zpětného využití stavebních odpadů.
Zdroj: www.resta.cz

## Slide 3: Třídění materiálů během demolice
Oddělení kontaminovaných materiálů
Oddělení cizorodých materiálů od minerálních sutí
  materiály by měly být odděleny do samostatných kontejnerů:
    kovové materiály
    organické materiály (např. dřevo)
    některé minerální látky (např. kamenivo a maltovina)
    nebezpečné odpady (např. azbest)
Roztřídění minerální sutě na základní druhy
  keramická stavební suť
  betonová suť
  živičné sutě
  výkopová zemina

## Slide 4: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtiče drobné stavební suti
Tyto stroje jsou vhodné pro zpracování drobné stavební suti (např. omítky, cihly, beton) a podobných středně tvrdých materiálů.
Ideální kusovitost vstupního materiálu pro tento typ zařízení je přibližně 10 – 20 cm.
Zdroj: www.oksystemcz.cz

## Slide 5: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Drtící jednotky dělíme podle přemístitelnosti na:
  mobilní
  semimobilní (neboli kontejnerové)
Dále dělíme drtící jednotky podle způsobu drcení materiálu:
  čelisťové drtiče
  kuželové drtiče
  odrazové drtiče
  válcové drtiče

## Slide 6: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Čelisťové drtiče:
  slouží ke zpracování betonu, železobetonu a cihelné suti.
  kusovitost vstupního materiálu 50 až 100 cm
Mezi provozní vlastnosti těchto drtičů patří:
  vysoká provozní spolehlivost
  nízké náklady na provoz a údržbu
  příznivá spotřeba energie
  snadná výměna opotřebených částí
  vysoký výkon
Zdroj: www.stavebni-technika.cz

## Slide 7
Zdroj: www.geologie.vsb.cz
Čelisťový drtič

## Slide 8: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Kuželové drtiče:
  slouží ke zpracování přírodního kameniva (např. vápenec, pískovec, křemen,…)
  kusovitost vstupního materiálu 5 až 25 cm
Mezi výhody tohoto typu drtičů patří:
  vysoká provozní spolehlivost a mobilita
  nízké náklady na provoz a údržbu
  vysoký stupeň zdrobnění
  snadná údržba a jednoduchá obsluha
  optimální geometrie drtícího prostoru
  vysoká kvalita konečného produktu

## Slide 9
Zdroj: www.stavebni-technika.cz
Kuželový drtič

## Slide 10: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Odrazové drtiče:
  zpracovávají beton, železobeton, cihelnou suť, živičné kry a kamenivo se vstupními rozměry přibližně do 80 cm
Výhodami odrazových drtičů jsou:
  vysoký výkon
  velký stupeň zdrobnění
  vynikající tvarový index
  nenáročná údržba a obsluha
Zdroj: www.minyu.com

## Slide 11
Zdroj: www.minggongmachinery.com
Odrazový drtič

## Slide 12: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Válcové drtiče:
  používají se pro střední a jemné drcení i velmi pevných, ale dobře drtitelných materiálů
  materiál se drtí mezi dvěma protisměrně se otáčejícími válci
Výhody těchto drtičů jsou:
  vysoký výkon
  vysoká provozní spolehlivost
  nízké náklady na provoz a údržbu
  nenáročná obsluha
Zdroj: www.alibaba.com

## Slide 13
Zdroj: www.directindustry.com
Válcový drtič

## Slide 14: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – třídící jednotky
Mobilní třídící jednotky můžeme rozdělit na:
  Mobilní
  semimobilní (neboli kontejnerové)
Dále potom na:
  Vibrační
  Rezonanční
Tyto stroje je možné použít pro třídění kameniva, štěrků, písků, cihelné sutě,…
Zdroj: www.resta.cz

## Slide 15: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – třídící jednotky
Mezi výhody patří:
  vysoká provozní spolehlivost
  nízké provozní náklady
  vysoký výkon
  velká sypná výška pásových dopravníků
  možnost použití magnetického separátoru a váhy
  možnost použití v širokém rozsahu okolních teplot
Zdroj: www.bagry.cz

## Slide 16: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – magnetické separátory
Užívají se k odstraňování kovových částic z recyklované stavební suti, především k odstranění ocelové výztuže.
Zdroj: www.stavebni-technika.cz

## Slide 17: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – recyklační linky
Recyklační linky jsou složeny z drtičů, třídičů, magnetických separátorů a případně z dalších zařízení.
Podle přemístitelnosti je dělíme na:
  mobilní
  semimobilní
  stacionární
Zdroj: www.ekostrazce.cz

## Slide 18: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – recyklační linky
Mobilní recyklační linka:
  při práci stroje se může pohybovat
  převážně pracují v náročném terénu (pásový podvozek)
Zdroj: www.constructionequipmentguide.com

## Slide 19: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – recyklační linky
Semimobilní recyklační linka:
  při práci stojí na místě, ale je možné ji snadno a rychle přepravit
  rozdělujeme na:
    lyžinové
    kontejnerové
    na kolovém podvozku
Zdroj: www.resta.cz

## Slide 20: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – recyklační linky
Stacionární recyklační linka:
  vzhledem ke své velikosti a vybavení dovolují přípravu kvalitních recyklátů při vysokém výkonu
  je nutné zajistit stálý přísun zpracovávaného materiálu, což snižuje ekonomickou efektivnost provozu
Zdroj: www.dspprerov.cz

## Slide 21: Zpětné využití stavebního odpadu v současnosti
Recykláty je možné použít jako náhradu běžně používaných materiálů
Nicméně plnohodnotné využití zatím není zajištěno.
Hlavním důvodem je nedůvěra spotřebitelů a nejednotná kvalita recyklátů.

## Slide 22: Recyklace betonů
zásypové a násypové materiály
podkladní vrstvy pod základové konstrukce
podkladní materiál pod silnice či železnice
jako kamenivo do nových betonových směsí
jako kamenivo do živičných směsí
terénní úpravy
Zdroj: www.tezebnipiskova.cz

## Slide 23: Recyklace skla
skleněné obaly
tepelné izolace
Zdroj: www.darte.cz

## Slide 24: Recyklace keramických prvků
výroba cihlobetonu
plnivo do malt
výroba drenážního betonu
výroba nepálených lisovaných cihel
výroba antuky
Zdroj: www.stepanovice.eu

## Slide 25: Recyklace dřeva a živičných směsí
Recyklace dřeva
palivo – štěpky, brikety
mulčovací směsi
dřevotřískové desky
Recyklace živičných směsí
podkladní vrstva pro málo zatěžované vozovky
Zdroj: www.kron.cz

## Slide 26: Budoucnost recyklace stavebních odpadů
Rozvoj recyklace je v současné době značný, je však nutné pokusit se o zpětné využití všech výstupních složek
Proč recyklovat?
snížení ekologické zátěže
úspora nákladů na ukládání a dopravu odpadů
úspora nákladů oproti nákupu nových surovin
šetření přírodních zdrojů
Zdroj: www.perfektni-obchod.cz

## Slide 27: Děkuji za pozornost!