## Slide 1: Stroje a zařízení pro výrobu a přenos energií
2.Přednáška

## Slide 2: Stroje a zařízení pro výrobu a přenos energií
Dělíme je do čtyř skupin:
pneumatické stroje, kompresory
elektrické centrály
svářecí agregáty
teplovzdušné agregáty
Zdroj: www.savercky-obchod.cz
Zdroj: www.terramet.cz
Zdroj: www.ingro-machine.cz
Zdroj: www.eurokomax.hu

## Slide 3: Pneumatické stroje a kompresory
= stroje sloužící k nasávání a stlačování plynů
Dělení podle výtlačného tlaku
  Ventilátory
    Pp ≤ 0,03 MPa
  Vývěvy
    Pp ≤ 0,1 MPa
  Dmychadla
    Pp = 0,1 – 0,3 MPa
  Kompresory
    Pp ≥ 0,3 MPa
Zdroj: www.ventilatory-kadlec.cz
Zdroj: www.aquaculture.cz
Zdroj: www.fyzika007.cz
Zdroj: www.svarecky-obchod.cz

## Slide 4: Pneumatické stroje a kompresory
Dělení kompresorů dle konstrukce:
Podle pohonu
  elektrický motor
  vznětový motor
Podle uspořádání konstrukce
  stabilní
  mobilní
Podle způsobu chlazení
  vodou
  vzduchem

## Slide 5: Pneumatické stroje a kompresory
Dělení kompresorů podle způsobu stlačení vzduchu:
Pístové kompresory - v první fázi cyklu se píst pohybuje směrem dolů a nasává do válce plyn. Při pohybu pístu směrem nahoru dojde ke zvýšení tlaku a plyn je vytlačen ven.
Zdroj: www. hvaceducationaustralia.com

## Slide 6
Schéma pístového kompresoru
Zdroj: www.technicaltrainingassoc.com

## Slide 7: Pneumatické stroje a kompresory
Dělení kompresorů podle způsobu stlačení vzduchu:
Šroubové kompresory - stlačovací prostory se zmenšují rotačním pohybem. Mají dva rovnoběžně uspořádané šroubové rotory, které se otáčejí ve stlačovací skříni v protiběžném smyslu a vlivem otáčení dochází ke stlačení vzduchu.
Zdroj: www.bosngfors.se

## Slide 8
Řez šroubovým kompresorem
Zdroj: www.aerzen.cz

## Slide 9: Pneumatické stroje a kompresory
Dělení kompresorů podle způsobu stlačení vzduchu:
Rotorové kompresory - ve stlačovací komoře se otáčí rotor s vysouvajícími se lamelami. Plyn je přiváděn sacím otvorem a otáčením rotoru je plyn stlačován na požadovaný tlak.
Zdroj: www.budmash.com

## Slide 10
Schéma rotorového kompresoru
Zdroj: www.az-kompresory.cz

## Slide 11: Elektrické centrály
jsou zařízení na bázi spalovacího motoru, které pohání generátor produkující elektrickou energii
Dělíme je na:
mobilní
Zdroj: www.aquaculture.cz
stabilní
pojízdné
Zdroj: www.kerka.cz
Zdroj: www.terramet.cz
Zdroj: www.kolex.sk

## Slide 12: Elektrické centrály
Nejdůležitější parametry centrál (např. pro výběr vhodného modelu):
provozní výkon [kVA, kW]
napětí [V]
maximální proud [A]
počet zásuvek
hmotnost a rozměry
druh podvozku

## Slide 13: Svářecí agregáty
pracují jako statický zdroj, který slouží k přeměně střídavého proudu na proud jednosměrný
Zdroj: www.zvaracky-zvaranie.sk

## Slide 14: Svářecí agregáty
Využití:
na svařování (na menší svářecí práce se používají svářecí transformátory!)
na nabíjení akumulátorových baterií či pro spouštění spalovacích motorů
jako zdroj elektrické energie pro další elektrické nářadí

## Slide 15: Svářecí agregáty
Při výběru vhodného agregátu musíme znát následující parametry:
jmenovité vstupní napětí [V]
jmenovitý výkon [kVA]
regulační obsah [A]
hmotnost a rozměry
Zdroj: www.ingro-machine.cz

## Slide 16: Teplovzdušné agregáty
jsou určeny k udržování určitých tepelných podmínek (betonáž za nízkých teplot, dokončovací práce atd.)
při použití v uzavřených místnostech je nutné zajistit ventilaci (hrozí nedostatek kyslíku)
Zdroj: www.profi-elektro.sk

## Slide 17: Teplovzdušné agregáty
Dle spalování dělíme agregáty na:
naftu - přímé/nepřímé spalování
Zdroj: www.eurokomax.hu

## Slide 18: Teplovzdušné agregáty
Dle spalování dělíme agregáty na:
propan - butan
Zdroj: www.probugas.sk

## Slide 19: Teplovzdušné agregáty
Dle spalování dělíme agregáty na:
elektrickou energii
Zdroj: www. michacky-belle.cz

## Slide 20: Teplovzdušné agregáty
Dělení podle ovládání:
ovládání elektronické
ovládání elektronické s regulátorem teploty
Dělení podle umístění:
přenosné
pojízdné

## Slide 21: Teplovzdušné agregáty
Při výběru vhodného teplovzdušného agregátu dbáme zejména na:
výkon [kcal/hod, kW]
spotřeba paliva [kg/hod]
průtok vzduchu [m3/hod]
hmotnost a rozměry

## Slide 22: Děkuji za pozornost!