## Slide 1: Stroje a zařízení pro těžbu a lomařství
3.Přednáška

## Slide 2: Stroje pro zemní a skalní práce
V současnosti se zemní práce provádějí převážně strojním způsobem.
Druhy strojů pro zemní a skalní práce:
dozery
grejdry
skrejpry
rypadla
zhutňovací stroje
stroje pro rozrývání a vrtání hornin

## Slide 3: Dozery
dozery (shrnovače) jsou traktorové stroje, které slouží k rozhrnování, hrnutí zeminy nebo připravují otevření prostoru pro těžbu hornin
Zdroj: www.cat.com

## Slide 4: Dozery
dozery jsou nejčastěji poháněny vznětovým motorem, větší typy jsou vybaveny pomocným startovacím dvouválcovým motorem.
jejich pracovním nástrojem je radlice (vydutý tvar a je opatřena řeznou hranou - nožem s řezným úhlem až 50°) a někdy i rozrývač
Zdroj: www.cat.com

## Slide 5: Dozery
dozery na pásových podvozcích jsou stabilnější a lépe pracují v nezpevněném terénu (v extrémních podmínkách se používají podvozky typu delta)
dozery na kolových podvozcích mají vyšší pracovní rychlost při těžbě a hrnutí zeminy.
Zdroj: www.cat.com
Zdroj: www.cat.com

## Slide 6: Dozery
Použití dozerů:
rozpojování horniny v tenkých vrstvách (20 - 40 cm)
hrnutí výkopku na menší vzdálenost (20 - 100 m)
ukládání výkopku a zarovnávání uložených vrstev
odkopávky, prokopávky
hloubení plytkých jam
budování násypů a hrází
urovnání zemských konstrukcí

## Slide 7: Dozery
pro urychlení a usnadnění práce dozerů se používají rozrývače (dlouhé 0,5 – 2 m) do hloubky až 1,5 m
jsou umístěny v zadní části rámu dozeru a slouží k rozpojování horniny

## Slide 8: Dozery
Základní technické parametry:
Výkonová třída | Tažná síla na háku Ft [kN] | Výkon motoru P [kW]
1. | 20 | ≤ 30
2. | 30 | 50 - 65
3. | 50 | 75 - 90
4. | 100 | 100 - 160
5. | 150 | 180 - 240
6. | 250 | 200 - 400

## Slide 9: Dozery
Dělení podle postavení radlice:
buldozery
angldozery
tiltdozery

## Slide 10: Dozery - Buldozery
nejčastěji používané dozery, výhodné při velkých objemech skrývky ornice a podorniční vrstvy
mají radlici kolmou na směr pohybu, která je pohyblivá ve svislé rovině
Zdroj: www.cat.com

## Slide 11: Dozery - Angldozery
mají radlici pohyblivou ve svislém směru osazenou na svislém čepu, kolem kterého se může otáčet o 20 - 30°
používají se tam, kde je nutno hrnutý materiál odsouvat do strany
Zdroj: www.civilgeeks.com

## Slide 12: Dozery - Tiltdozery
mají radlici otočnou kolem svislé i vodorovné osy, může např. rýpat jedním sníženým koncem
používá se při zahájení záběru do svahu, dobývání pařezů a stromů, při hloubení rýh,…

## Slide 13: Grejdry
jsou traktorové stroje na kolovém podvozku opatřené radlicí, která je umístěna mezi přední a zadní nápravou
Zdroj: www.cat.com

## Slide 14: Grejdry
hlavním pracovním nástrojem je radlice a lze s ní otáčet ve vodorovné rovině (360°)
u některých typů lze radlici vysouvat mimo stroj, naklánět a zvedat
Zdroj: www.cat.com

## Slide 15: Grejdry
pohon je zajištěn vznětovým motorem
zadní nápravy jsou hnané, přední náprava je určena pouze pro řízení grejdru
Zdroj: www.cat.com

## Slide 16: Grejdry
Využití:
údržba a stavba cest, skladovacích ploch a letišť
plošný přesun zemin a přesné vyrovnávání plání
rozprostírání horniny z hromady
dokončovací práce na směrových a plošných stavbách
srovnávání povrchů bočních svahů (kolem silnic)

## Slide 17: Grejdry
Klady
+ urovnání terénu do hladké plochy po několika přejezdech
+ nivelační grejdry - vedení laserovým paprskem (přesnost ± 3mm)
+ operativnost nasazení v rámci rozsáhlé stavby
Zápory
− nemůže těžit horninu a vyhrnovat ji na skládky jako dozer
− nesmí se pohybovat po veřejných komunikacích (musí být přepravován)
− nedokáže rozpojovat horninu 3. třídy a vyšší třídy rozpojitelnosti

## Slide 18: Skrejpry
tvořeny traktorovým tahačem a ocelovou, zespodu otevíratelnou, korbou.
pracují cyklicky a jsou určené pro plošnou těžbu zemin
Zdroj: www.cat.com

## Slide 19: Skrejpry
pracovním nástrojem skrejpru je korba (zespodu opatřena břitem) s objemem 2 - 30 m3
při pojezdu se korba sklopí 10 - 30 cm pod úroveň terénu a působením břitu korby se hornina rozpojuje a nahrnuje do korby
Zdroj: www.cat.com

## Slide 20: Skrejpry
Způsoby plnění a vyprazdňování korby
způsoby plnění
  působením tažné síly tahače, který překonává odpory zaplňování korby
  mechanické plnění korby pomocí elevátoru
způsoby vyprazdňování
  volné - zemina se vysypává samovolně (obtížné u vlhkých zemin)
  polonucené - zvedá se dno korby a zemina se snadněji vysype
  nucené - zemina je vytlačena ven z korby posunem zadní stěny

## Slide 21: Skrejpry
jsou jednomotorové (při těžbě tlačeny pomocným traktorem) nebo dvoumotorové (vznětový motor)
podvozky jsou kolové dvounápravové s velkorozměrovými pneumatikami
Zdroj: www.cat.com

## Slide 22: Skrejpry
Využití:
skrývkové a zemní práce na velkých plochách
  stavby dálnic, silnic a letišť
při výstavbě teras
při provádění zářezů a náspů
Zdroj: www.cat.com

## Slide 23: Skrejpry
Klady
+ jeden pracovní cyklus spojuje těžení, dopravu, vyprazdňování, rozprostírání a hutnění horniny
+ snadná ovladatelnost a jednoduchá konstrukce
+ vyšší přesnost při těžbě než u rypadel
Zápory
− nesmí se pohybovat po veřejných komunikacích (musí být přepravován)
− problémy při jízdě po málo nosných terénech
− neschopnost těžit horniny vyšší třídy rozpojitelnosti a horniny s obsahem velkých balvanů

## Slide 24: Rypadla
patří mezi nejrozšířenější stroje ve stavební činnosti určené pro těžení zemin nebo hloubení rýpáním
Zdroj: www.cat.com

## Slide 25: Rypadla
Dělí se podle:
Pracovního nástroje:
  lopatová
  korečková, kolesová
  sací
Zdroj: www.cat.com
Zdroj: www.konstrukce.cz
Zdroj: www.apaulgroup.com

## Slide 26: Rypadla
Dělí se podle:
Typu podvozku
  kolový
  pásový
  kolejový
  kráčivý
Typu práce
  cyklický - přetržitý způsob práce
  kontinuální - nepřetržitý způsob práce
Zdroj: www.cat.com

## Slide 27: Rypadla
Dělí se podle:
Pohonu
  spalovací motor
  elektrický motor
  kombinovaný pohon
Přenosu síly
  mechanický
  hydraulický
  pneumatický
  kombinovaný

## Slide 28: Rypadla
Dělí se podle:
Uložení kabiny
  otočné
  částečně otočné
  neotočné
Směru rýpání
  příčné rýpání
  podélné rýpání
Zdroj: www.cat.com

## Slide 29: Lopatová rypadla
stroje s vlastním pohonem pro rozpojování a přemisťování výkopku v dosahu pracovního nástroje
pracují cyklickým způsobem pomocí jednoho pracovního zařízení - lopaty
Zdroj: www.agrotec.hu

## Slide 30: Lopatová rypadla
Jednoúčelová rypadla - stabilně namontována na jeden druh pracovního zařízení (např. pro rýpání a nakládání).
Víceúčelová (univerzální) rypadla - je možné přimontovat různé druhy pracovních zařízení (např. jeřáb, hák, drapák, …).

## Slide 31: Lopatová rypadla
Základní části lopatových rypadel:
podvozek
  kolový
  pásový
  automobilní
  kolejový
  kráčivý
svršek - tvoří otočnou část rypadla
strojovna – zde je umístěna hnací jednotka, převodové a pomocné zařízení

## Slide 32: Lopatová rypadla
Základní části lopatových rypadel:
kabina řidiče - slouží k řízení stroje
výložník - sklopné ramenou sloužící k nesení pracovního nářadí (lopaty, drapáky)
násada - část pracovního zařízení, která je uložena na výložníku otočně nebo otočně a posuvně

## Slide 33: Lopatová rypadla
Základní části lopatových rypadel:
pracovní zařízení
  lopaty - rýpací nádoba pro rozpojování zeminy zuby nebo břitem
    standardní těžební
    skalní
    drenážní
    rozrývací hák
    příkopové
    profilové

## Slide 34: Lopatová rypadla
Základní části lopatových rypadel:
pracovní zařízení
  drapáky - používají se jak pro těžbu, tak pro přemisťování kusových materiálů
    úzkoprofilové
    standardní těžební
    kruhové těžební
    čelisťové na dřevo
    polypové na kusové materiály
Zdroj: www.cat.com

## Slide 35: Lopatová rypadla
Základní části lopatových rypadel:
pracovní zařízení
  další přídavná zařízení
    bourací kleště
    bourací kladivo
Zdroj: www.cat.com
Zdroj: www.cat.com

## Slide 36: Lopatová rypadla
Základní funkční pohyby:
pojezd
otočení svršku
zdvih výložníku
ovládání násady
ovládání lopaty nebo drapáku
otočení pracovního zařízení

## Slide 37: Lopatová rypadla
Základní technické parametry pro výběr vhodného stroje:
provozní hmotnost
energetická náročnost
objem lopaty
dosah pracovních nástrojů
výsypná výška
rypná síla

## Slide 38: Lopatová rypadla
Dělení podle velikostních tříd:
Mikro
  provozní hmotnost 0,6 - 1,2 t
  objem lopaty 0,02 - 0,06 m3
  výkon motoru 5 - 10 kW
  podvozek jednoosý s dvěmi pneumatikami
  hloubkový dosah až 2,2 m
  přesouvání pomocí podpor
  dobrá průchodnost (šířka 0,78 m)

## Slide 39
Mikro lopatové rypadlo
Zdroj: www.heusser.ch

## Slide 40: Lopatová rypadla
Dělení podle velikostních tříd:
Mini
  objem lopaty 0,04 - 0,08 m3
  pohon pomocí vznětového motoru
  podvozek pásový nebo kolový
  hloubkový dosah 2,3 - 3,4 m
  ovládání pomocí hydraulických systémů, dobrá manévrovatelnost

## Slide 41
Mini lopatové rypadlo
Zdroj: www.royfrancisplantsales.co.uk

## Slide 42: Lopatová rypadla
Dělení podle velikostních tříd:
Malá
  objem lopat 0,03 - 1 m3
  podvozek většinou traktorový, případně dvounápravový, kolový nebo pásový
  nazývají se také rypadlo - nakladač nebo buldobagr
  vpředu je umístěna radlice nebo nakládací lopata
  vzadu je připevněno rypadlové zařízení
    skládá z výložníku, násady a lopaty
    na spodní části má lopata jeřábový hák (pro ukládání trub)
  použití je víceúčelové

## Slide 43
Malé lopatové rypadlo
Zdroj: www.cat.com

## Slide 44: Lopatová rypadla
Dělení podle velikostních tříd:
Střední
  pohon zajišťuje vznětový motor
  podvozek je kolový nebo pásový, popř. automobilový
  výložníky rypadel
    skříňové
    jednodílné
    dvojdílné
    teleskopické
  u rypadel typu Broyt jsou přední kola ocelová a zadní kola pneumatiková - pohybují se přísunem pomocí lopaty (nemají vlastní pojezd)

## Slide 45
Střední lopatové rypadlo
Zdroj: www.cat.com

## Slide 46: Lopatová rypadla
Dělení podle velikostních tříd:
Těžká
  objem lopaty 2 - 4 m3
  pohon diesel-hydraulický
  podvozky pásové, příp. kolejové s elektrickým pohonem
  přídavná těžká pracovní zařízení
    beranidla
    bourací kladiva
    vrtací soupravy
  využívají se při těžbě surovin a jsou určena pro stabilní pracoviště (lomy, hliníky)

## Slide 47
Těžké lopatové rypadlo
Zdroj: www.cat.com

## Slide 48: Lopatová rypadla
Dělení podle velikostních tříd:
Velkorypadla
  objem lopaty 6 - 34 m3
  pohon diesel-hydraulický
  podvozky pásové
  využívají se při těžbě dobře rozpojitelných hornin a jsou určena pro stabilní pracoviště (velké lomy)

## Slide 49
Velkorypadlo
Zdroj: www.cat.com

## Slide 50: Lopatová rypadla
Využití:
výkop rýh
obtížné podmínky
výkop šachet
speciální práce
svahování

## Slide 51: Sací rypadla
využívají se k těžbě písku a štěrku z vody
celé zařízení je umístěno na plovoucím pontonu
Zdroj: www. ihcbeaverdredgers.com

## Slide 52: Sací rypadla
těžený materiál je nasáván do potrubí pomocí těžebního čerpadla
pohon je zajištěn vznětovým motorem nebo elektromotorem
Zdroj: www. betterarchitecture.files.wordpress.com

## Slide 53: Sací rypadla
k rozrušování soudržného dna se používají vodní trysky nebo mechanický rozrušovač
používají se k těžení sedimentů v přístavech nebo k těžbě písku u pobřeží
Zdroj: www.ivorylake.com

## Slide 54
Sací rypadlo
Zdroj: www.apaulgroup.com

## Slide 55: Korečková rypadla a rýhovače
jsou nejpoužívanější stroje pro těžbu surovin
pracují kontinuálně a jsou využívány pro plošnou těžbu a hloubení příkopů nebo drenážních rýh
Zdroj: www.konstrukce.cz

## Slide 56: Korečková rypadla a rýhovače
pracovním nástrojem jsou korečky (objem 16, 25, 50, 100 nebo 200 l), které jsou upevněny na nekonečném řetězu nebo na obvodu koles
mají kolejový nebo pásový podvozek, velká rypadla kráčivý
Zdroj: www.geologie.vsb.cz

## Slide 57: Korečková rypadla a rýhovače
Korečková rypadla pro plošnou těžbu se dělí na:
řetězová - korečky se pohybují kolmo na směr pohybu
kolesová - pracovním nástrojem je koleso, které má po svém obvodu pevné korečky
Zdroj: www.bagry.cz

## Slide 58: Korečková rypadla a rýhovače
Rýhovače - korečková rypadla pro hloubení rýh, čištění příkopů a svahů.
Zdroj: www. media.merchantcircle.com

## Slide 59: Korečková rypadla a rýhovače
řetězové s řeznými noži
  umístěny na kolovém nebo pásovém podvozku
  pracovním nástrojem je nekonečný článkový řetěz, na každém článku je přišroubován řezný nůž (hloubí drážky šířky 0,1 - 0,7 m do hloubky až 1,6 m)
Zdroj: www.techstory.ru

## Slide 60: Korečková rypadla a rýhovače
řetězové s korečky
  umístěny na kolovém nebo pásovém podvozku
  pracovním nástrojem je výložník opatřený řetězem, na kterém jsou připevněny korečky (dosahují šířky rýhy 0,5 - 1,2 m do hloubky až 6 m
  používají se na hloubení drenážních rýh
Zdroj: www. southernbins.com.au

## Slide 61: Korečková rypadla a rýhovače
kolesové rýhovače
  umístěny na pásových podvozcích
  dosahují šířky 1,2 - 3,2 m a hloubky až 2,5 m
  uplatnění nachází v silničním stavitelství
Zdroj: www.profistroje.cz

## Slide 62: Rozrývání a vrtání hornin
Rozrývání a vrtání hornin se používá hlavně v případech, kde je zemina třídy 6 – 7 a je zákaz použít trhaviny.

## Slide 63: Rozrývání a vrtání hornin
rozrývání - používají se rozrývače umístěné na těžkých pásových dozerech. Mají jeden nebo více nožů různé délky a tvaru.
vrtání - spočívá v rozpojování horniny na čele vrtu a následným vynášením horniny na povrch

## Slide 64: Rozrývání a vrtání hornin
Rozdělení technologie vrtání:
podle způsobu rozpojování zeminy
  vrtání příklepové
  rotační
  řezné
  rotačně valivé
podle způsobu přenosu energie k rozpojení horniny
podle způsobu vynesení rozpojené horniny z vrtu

## Slide 65: Rozrývání a vrtání hornin
Hlavní části vrtných souprav:
vrtací stroj s vrtným nářadím
energetický zdroj
vyplachovací a odprašovací zařízení
zařízení pro uchycení a manipulaci vrtacího stroje
podvozek
ovládací zařízení
manipulační zařízení pro výměnu vrtných tyčí

## Slide 66: Rozrývání a vrtání hornin
Princip vrtání:
vrtná jednotka má svou údernou část:
  vně vrtu - úderná část (kladivo) je naráží příklepný píst na koncovku, která slouží k přenosu energie na vrtný nástroj; tímto způsobem lze provádět vrty o průměru 70 - 150 mm do hloubky až 40 m
  uvnitř vrtu - úderná část působí přímo uvnitř vrtu a díky tomu lze provádět vrty o průměru 100 - 300 mm do hloubky až 200 m

## Slide 67: Rozrývání a vrtání hornin
Vrtné soupravy jsou umístěny na kolovém nebo pásovém podvozku, lze je však zavěšovat i na podvozky automobilové.

## Slide 68: Rozrývání a vrtání hornin
Dělení podle provedení podvozku:
lehké přenosné - jsou umístěné na vlečném kolovém podvozku, vrtací kladivo je ponorné, posuvné po lafetě. Dokážou provádět vrty o průměru 48 - 140 mm do hloubky až 60 m.
střední samohybné
těžké samohybné - zpravidla se umisťují na pásové podvozky. Pohon vrtacího zařízení je hydraulický (u starších souprav pneumatický). Odsávání prachu z vrtu je pneumatické pomocí šroubového kompresoru. Provádí vrty o průměru 76 - 127 mm v hloubce 30 - 40 m.

## Slide 69: Rozrývání a vrtání hornin
Využití:
otvory pro trhací práce v lomu
otvory pro sloupy vedení, sadbu stromů, dopravní značení,…
horizontální vrtání pro položení sítí pod objekty, pod komunikacemi
vrtané studny
zapouštění podpěr mostů, pilotů
geologické sondy

## Slide 70: Děkuji za pozornost!