## Slide 1: Mechanizace stavebních prací Obecné informace o stavebních strojích
1.Přednáška

## Slide 2: Mechanizace stavebních prací
  částečně mechanizovaný
  komplexně mechanizovaný
Mechanizace = proces náhrady ruční práce strojem
  Zdroj: www.bosch.cz zdroj: www.cat.com

## Slide 3: Hodnocení stupně mechanizace
Podle počtu hodin
Sm… stupeň mechanizace
hc … počet pracovních dní v případě ruční práce
hm … počet pracovních dní v případně částečně mechanizované práce
Sm = (hc – hm/hc) ∙ 100%

## Slide 4: Hodnocení stupně mechanizace
Podle objemu práce
Oc … celkový objem práce [m2, m3]
Os … objem vykonaný strojem [m2, m3]
Or … objem vykonaný ručně [m2, m3]
Sm = (Oc – Or/Oc) ∙ 100% = (Os/Oc) ∙ 100%

## Slide 5: Hodnocení stupně mechanizace
Podle počtu nahrazených pracovníků
Ep … převodný ekvivalent strojové práce
Vs … výkonnost stroje [mj·h-1]
Vp … výkonnost pracovníka [mj·h-1]
p … počet členů posádky stroje
Ep = (Vs/Vp) - p

## Slide 6: Hodnocení výkonnosti stroje
Objektivní
geometrie (stroje, pracovních nástrojů)
odpor materiálu vůči zpracování
poloha pracoviště
Subjektivní
stav pracovního zařízení
zručnost a pracovní nasazení posádky
organizace práce
počasí
Výkonnost = objem materiálu Q přemístěný za jednotku času
Vlivy na výkonnost

## Slide 7: Hodnocení výkonnosti stroje
Podle působení vlivů:
základní (teoretická) výkonnost
skutečná (provozní) výkonnost
Podle způsobu práce:
cyklicky – rypadla, nakladače
kontinuálně – korečková rypadla

## Slide 8
Zdroj: www.bagry.cz
Zdroj: www.volvo.com
Zdroj: www.swapmeetdave.com
Rypadlo
Nakladač
Kolesové rypadlo

## Slide 9: Obecné informace o stavebních strojích
stavební stroje jsou charakterizovány mnoha parametry - údaje vyplývající z provozu stroje, jeho konstrukce a vybavení

## Slide 10: Provozní charakteristiky stavebního stroje
motohodina
strojhodina
prostoj stroje
životnost stroje
součinitel časového a výkonového využití stroje
součinitel pohotovosti stroje
náklady na provoz stroje

## Slide 11: Konstrukční charakteristiky stavebního stroje
typ stroje
technická charakteristika
pracovní rytmus stroje
akční rádius
druh pohonu
přemístitelnost stroje
příslušenství stroje
ekonomické údaje
Zdroj: www.bagry.cz

## Slide 12: Základní části stavebního stroje
Hnací jednotka
    primární motory
    sekundární motory
  Spalovací motor
    zážehový
    vznětový
  Elektromotor
Zážehový motor
Sání
Komprese
Expanze
Výfuk

## Slide 13: Základní části stavebního stroje
Převodová jednotka
  spojka
  převodové systémy
  brzda
    kotoučová
    bubnová
Zdroj: www.autodesk.cz
Zdroj: www.skoda-virt.cz

## Slide 14: Základní části stavebního stroje – podvozek
pneumatikový
kolejový
    pásový
kráčivý
Zdroj: www.machineryzone.cz
Zdroj: www.hartl.cz
Zdroj: www.bagry.cz
Zdroj: vukvz.cz

## Slide 15: Základní části stavebního stroje
Pracovní zařízení
Zdroj: www.cat.com

## Slide 16: Základní části stavebního stroje
Ovládání
  ruční
  dálkové
Zdroj: www.cat.com
Zdroj: www.eletrika.cz

## Slide 17: Základní členění strojů podle stavebních prací
Stroje a zařízení na výrobu a přenos energií
Zdroj: www.terramet.cz

## Slide 18: Základní členění strojů podle stavebních prací
Stroje a zařízení pro zemní a skalní práce
Zdroj: www.agrotec.hu

## Slide 19: Základní členění strojů podle stavebních prací
Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování čerstvé betonové směsi
Zdroj: www.presskithc.cz

## Slide 20: Základní členění strojů podle stavebních prací
Stroje a zařízení pro horizontální dopravu a manipulaci
Zdroj: www.tatra.cz

## Slide 21: Základní členění strojů podle stavebních prací
Stroje a zařízení pro vertikální dopravu
Zdroj: www.celysvet.cz

## Slide 22: Základní členění strojů podle stavebních prací
Stroje a zařízení pro stavbu inženýrských sítí a komunikací
Zdroj: www.stavebni-technika.cz

## Slide 23: Základní členění strojů podle stavebních prací
Stroje a zařízení pro dokončovací práce
Zdroj: www.bosch.cz

## Slide 24: Speciální stroje a zařízení
Stroje pro těžbu dřeva
Zdroj: www.ponsse.com

## Slide 25: Speciální stroje a zařízení
Stroje pro demolice
Zdroj: www.bsgry.cz

## Slide 26: Speciální stroje a zařízení
Stroje pro recyklaci
Zdroj: www.ekobandit.cz

## Slide 27: Speciální stroje a zařízení
Stroje pro opravy komunikací
Zdroj: www.instrumental.all.biz

## Slide 28: Děkuji za pozornost!