## Slide 1: Demolice, recyklace
10.Přednáška

## Slide 2: Základní druhy technologií demoličních prací
Postupné rozebírání
  týká se malých objektů a provádí se ručně (páčidla, krumpáče, bouracích kladiva atd.)
Postupné rozebírání pomocí těžké techniky
  nejčastější, týká se objektů o několika podlažích
Bourání pomocí pneumatických kladiv
  používá se převážně pro demolici vozovek, chodníků, opěrných stěn apod.
Zdroj: www.hyperinzerce.cz

## Slide 3: Základní druhy technologií demoličních prací
Demolice za použití demoliční koule
  provádí se rozhoupáváním demoliční koule
  tato technologie je nejefektivnější proti zdivu
  je velice pomalá → dnes málo používaná metoda
Zdroj: www.radiobeat.cz

## Slide 4: Základní druhy technologií demoličních prací
Demolice za použití výbušniny
  převážně u vysokých a rozměrných budov nebo komínů
  náročný a nákladný způsob
Technologie řezání plamenem neboli autogenem
  používá se u velkých ocelových konstrukcí a staveb s kovovým skeletem (např. tovární haly, mostní konstrukce)
Zdroj: www.tyden.cz

## Slide 5: Demolice pomocí těžké techniky
Příprava objektu před demolicí
  objekty určené k demolice se odpojí od všech inženýrských sítí
  vymezí se prostor demolice
  zajistí se ochrana inženýrských sítí, které nesmí být demolicí dotčeny
Odstrojení objektu
  provádí se kvůli dostatečnému třídění bouraných materiálů

## Slide 6: Demolice pomocí těžké techniky
Samotná demolice
  za použití těžké mechanizace (bourací kladiva, hydraulické nůžky, demoliční výložníky, nakladače, rypadla apod.)
  práce jsou prováděny shora dolů s ohledem na stabilitu a postupně, aby bylo možné dále separovat jednotlivé materiály (kvůli recyklaci)
  důležitou součástí demolice je kropení (omezení prašnosti)
Zdroj: www.bagry.cz

## Slide 7: Demolice pomocí těžké techniky
Dokončovací fáze
  jednotlivé roztříděné materiály z demolice se recyklují (popř. jsou odváženy na skládky)
V průběhu demoličních prací dochází v okolí přechodně k zatížení životního prostředí (prašnost, hluk, nebezpečné látky, vibrace, stavební odpad).
Tuto zátěž je nutné podřídit požadavkům zákona a souvisejících předpisů.

## Slide 8: Stroje používané při demolicích
Použití demoliční techniky je závislé na:
  umístění objektu, zejména vzhledem ke stávající zástavbě či okolí stavby
  na velikosti objektu a na materiálech, z kterých byl objekt postaven
Jako pracovní zařízení pro demolici se využívají přídavná zařízení například na rypadla a rypadlo-nakladače na pásových či kolových podvozcích.
Je možné také použít demoliční výložníky různé délky podle velikosti objektu.

## Slide 9: Stroje používané při demolicích Hydraulická bourací kladiva
Lehká bourací kladiva
  Používají se zejména pro:
    stavby silnic
    výkopové a bourací práce menšího rozsahu
    renovace budov
    zmenšení vstupních rozměrů materiálu pro drcení v lomech
    úpravu krajiny

## Slide 10: Stroje používané při demolicích Hydraulická bourací kladiva
Střední bourací kladiva
  Používají se zejména pro:
    primární dobývání kameniva
    druhotné rozpojování kameniva
    demolice středního a většího rozsahu
    stavby tunelů
    výkopové práce a zakládání staveb
Těžká bourací kladiva
  použití převážně pro větší stavby a demolice velkého rozsahu
Zdroj: www.bld.cz

## Slide 11
Zdroj: www.edb.cz

## Slide 12: Stroje používané při demolicích Kombinované nůžky
Výhody tohoto přídavného zařízení:
  velký rozsah natáčení
  nízké zatížení přenášené na nosič
  výměnné břity, zuby a čelisti pro univerzální použití a pro stříhání oceli
Patří mezi nejvyužívanější zařízení při demolicích všech rozsahů a pro zmenšování rozměrů suti.
Zdroj: www.atlascopco.cz

## Slide 13: Stroje používané při demolicích Multifunkční drapáky
Mezi vlastnosti tohoto zařízení patří:
  hydraulická rotační jednotka umožňující otočení v rozsahu 360°
  dva hydraulické válce pro velkou sílu sevření
  velký objem drapáku
Používají se zejména pro bourání zděných a dřevěných konstrukcí.
Zdroj: www.silnice-zeleznice.cz

## Slide 14: Stroje používané při demolicích Demoliční drtiče
Mezi hlavní vlastnosti demoličních drtičů patří:
  příznivý poměr výkonnosti k hmotnosti
  přímé čelisti
  hydraulická rotační jednotka umožňující otočení v rozsahu 360°
  krátké doby cyklu
  vyměnitelné břity, zuby a desky zubů
Používá se převážně k základním demoličním pracím na železobetonových konstrukcích, rozpojování nadměrné suti a k oddělování ocelové výztuže od betonu.
Zdroj: www.atlascopco.cz

## Slide 15
Zdroj: www.bagriste.cz

## Slide 16: Stroje používané při demolicích Demoliční drtiče objemné suti
Vlastnostmi drtičů objemné suti jsou:
  zvláště široké čelisti pro velkou průchodnost
  krátké doby cyklu
  snadno vyměnitelné břity, zuby a desky zubů
  hydraulická rotační jednotka dovolující neomezené otáčení
Používají se pro demolice různých rozsahů, demolice železobetonových prvků, druhotné rozpojování nadměrné suti a oddělování ocelové výztuže od betonu.
Zdroj: www.iskuvasara.fi

## Slide 17: Stroje používané při demolicích Nůžky na šrot
Mezi vlastnosti tohoto zařízení patří:
  velká střižná síla po celé délce břitů
  výkonný pracovní válec
  hydraulická rotační jednotka umožňující otočení v rozsahu 360° (pro rychlé a přesné polohování)
  krátké doby cyklu
Používá se zejména pro stříhání ocelových konstrukcí a pro bourací práce uvnitř budov a v kontaminovaných prostorách.
Zdroj: www.atlascopco.cz

## Slide 18
Zdroj: www.directindustry.com

## Slide 19: Stroje používané při demolicích Ruční nářadí
Mezi ruční nářadí používané k demolicím můžeme zařadit:
  hydraulická kladiva
  hydraulická pikovací kladiva
  hydraulická vrtací kladiva
  hydraulické jádrové vrtačky
  hydraulické kotoučové pily
  hydraulické vytahovače pilotů
  pneumatická kladiva
  pneumatická vrtací kladiva
Zdroj: www.bld.cz
Zdroj: www.machineservis.cz

## Slide 20
Zdroj: www.naradi-hrebec.cz

## Slide 21: Stroje používané při demolicích Nakladače
Volba nakladače je závislá na požadovaném objemu lžíce.
Je možné používat jakékoli volně dostupné stroje, jak na kolovém, tak na pásovém podvozku:
  kolové nakladače
  pásové nakladače
  smykové nakladače
  rypadlo-nakladače
Zdroj: ww.cat.com

## Slide 22: Stroje používané při demolicích Nákladní automobily
Pro přepravu demoliční suti a stavebního odpadu je nutné použít nákladní automobily.
Typy, počty a parametry používaných nákladních automobilů se odvíjí od objemu materiálu, který je nutné odvážet.
Výběr nákladních automobilů většinou záleží na složení vozového parku provádějící firmy.
Zdroj: www.tatra.cz

## Slide 23: Recyklace
Stavební odpad představuje asi 25% všech produkovaných odpadů a stává se jedním z hlavních problémů ochrany životního prostředí.
Výhodou stavebního odpadu je velká možnost zpětného využití stavebních odpadů.
Zdroj: www.resta.cz

## Slide 24: Třídění materiálů během demolice
Oddělení kontaminovaných materiálů
Oddělení cizorodých materiálů od minerálních sutí
  materiály by měly být odděleny do samostatných kontejnerů:
    kovové materiály
    organické materiály (např. dřevo)
    některé minerální látky (např. kamenivo a maltovina)
    nebezpečné odpady (např. azbest)
Roztřídění minerální sutě na základní druhy
  keramická stavební suť
  betonová suť
  živičné sutě
  výkopová zemina

## Slide 25: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtiče drobné stavební suti
Tyto stroje jsou vhodné pro zpracování drobné stavební suti (např. omítky, cihly, beton) a podobných středně tvrdých materiálů.
Ideální kusovitost vstupního materiálu pro tento typ zařízení je přibližně 10 – 20 cm.
Zdroj: www.oksystemcz.cz

## Slide 26: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Drtící jednotky dělíme podle přemístitelnosti na:
  mobilní
  semimobilní (neboli kontejnerové)
Dále dělíme drtící jednotky podle způsobu drcení materiálu:
  čelisťové drtiče
  kuželové drtiče
  odrazové drtiče
  válcové drtiče

## Slide 27: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Čelisťové drtiče:
  slouží ke zpracování betonu, železobetonu a cihelné suti.
  kusovitost vstupního materiálu 50 až 100 cm
Mezi provozní vlastnosti těchto drtičů patří:
  vysoká provozní spolehlivost
  nízké náklady na provoz a údržbu
  příznivá spotřeba energie
  snadná výměna opotřebených částí
  vysoký výkon
Zdroj: www.stavebni-technika.cz

## Slide 28
Zdroj: www.geologie.vsb.cz
Čelisťový drtič

## Slide 29: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Kuželové drtiče:
  slouží ke zpracování přírodního kameniva (např. vápenec, pískovec, křemen,…)
  kusovitost vstupního materiálu 5 až 25 cm
Mezi výhody tohoto typu drtičů patří:
  vysoká provozní spolehlivost a mobilita
  nízké náklady na provoz a údržbu
  vysoký stupeň zdrobnění
  snadná údržba a jednoduchá obsluha
  optimální geometrie drtícího prostoru
  vysoká kvalita konečného produktu

## Slide 30
Zdroj: www.stavebni-technika.cz
Kuželový drtič

## Slide 31: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Odrazové drtiče:
  zpracovávají beton, železobeton, cihelnou suť, živičné kry a kamenivo se vstupními rozměry přibližně do 80 cm
Výhodami odrazových drtičů jsou:
  vysoký výkon
  velký stupeň zdrobnění
  vynikající tvarový index
  nenáročná údržba a obsluha
Zdroj: www.minyu.com

## Slide 32
Zdroj: www.minggongmachinery.com
Odrazový drtič

## Slide 33: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – drtící jednotky
Válcové drtiče:
  používají se pro střední a jemné drcení i velmi pevných, ale dobře drtitelných materiálů
  materiál se drtí mezi dvěma protisměrně se otáčejícími válci
Výhody těchto drtičů jsou:
  vysoký výkon
  vysoká provozní spolehlivost
  nízké náklady na provoz a údržbu
  nenáročná obsluha
Zdroj: www.alibaba.com

## Slide 34
Zdroj: www.directindustry.com
Válcový drtič

## Slide 35: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – třídící jednotky
Mobilní třídící jednotky můžeme rozdělit na:
  Mobilní
  semimobilní (neboli kontejnerové)
Dále potom na:
  Vibrační
  Rezonanční
Tyto stroje je možné použít pro třídění kameniva, štěrků, písků, cihelné sutě,…
Zdroj: www.resta.cz

## Slide 36: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – třídící jednotky
Mezi výhody patří:
  vysoká provozní spolehlivost
  nízké provozní náklady
  vysoký výkon
  velká sypná výška pásových dopravníků
  možnost použití magnetického separátoru a váhy
  možnost použití v širokém rozsahu okolních teplot
Zdroj: www.bagry.cz

## Slide 37: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – magnetické separátory
Užívají se k odstraňování kovových částic z recyklované stavební suti, především k odstranění ocelové výztuže.
Zdroj: www.stavebni-technika.cz

## Slide 38: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – recyklační linky
Recyklační linky jsou složeny z drtičů, třídičů, magnetických separátorů a případně z dalších zařízení.
Podle přemístitelnosti je dělíme na:
  mobilní
  semimobilní
  stacionární
Zdroj: www.ekostrazce.cz

## Slide 39: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – recyklační linky
Mobilní recyklační linka:
  při práci stroje se může pohybovat
  převážně pracují v náročném terénu (pásový podvozek)
Zdroj: www.constructionequipmentguide.com

## Slide 40: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – recyklační linky
Semimobilní recyklační linka:
  při práci stojí na místě, ale je možné ji snadno a rychle přepravit
  rozdělujeme na:
    ližinové
    kontejnerové
    na kolovém podvozku
Zdroj: www.resta.cz

## Slide 41: Stroje používané pro recyklaci stavebního odpadu – recyklační linky
Stacionární recyklační linka:
  vzhledem ke své velikosti a vybavení dovolují přípravu kvalitních recyklátů při vysokém výkonu
  je nutné zajistit stálý přísun zpracovávaného materiálu, což snižuje ekonomickou efektivnost provozu
Zdroj: www.dspprerov.cz

## Slide 42: Zpětné využití stavebního odpadu v současnosti
Recykláty je možné použít jako náhradu běžně používaných materiálů
Nicméně plnohodnotné využití zatím není zajištěno.
Hlavním důvodem je nedůvěra spotřebitelů a nejednotná kvalita recyklátů.

## Slide 43: Recyklace betonů
zásypové a násypové materiály
podkladní vrstvy pod základové konstrukce
podkladní materiál pod silnice či železnice
jako kamenivo do nových betonových směsí
jako kamenivo do živičných směsí
terénní úpravy
Zdroj: www.tezebnipiskova.cz

## Slide 44: Recyklace skla
skleněné obaly
tepelné izolace
Zdroj: www.darte.cz

## Slide 45: Recyklace keramických prvků
výroba cihlobetonu
plnivo do malt
výroba drenážního betonu
výroba nepálených lisovaných cihel
výroba antuky
Zdroj: www.stepanovice.eu

## Slide 46: Recyklace dřeva a živičných směsí
Recyklace dřeva
palivo – štěpky, brikety
mulčovací směsi
dřevotřískové desky
Recyklace živičných směsí
podkladní vrstva pro málo zatěžované vozovky
Zdroj: www.kron.cz

## Slide 47: Budoucnost recyklace stavebních odpadů
Rozvoj recyklace je v současné době značný, je však nutné pokusit se o zpětné využití všech výstupních složek.
Proč recyklovat?
snížení ekologické zátěže
úspora nákladů na ukládání a dopravu odpadů
úspora nákladů oproti nákupu nových surovin
šetření přírodních zdrojů
Zdroj: www.perfektni-obchod.cz

## Slide 48: Děkuji za pozornost!