## Slide 1: Stroje a zařízení pro těžbu a zpracování dřeva
11.Přednáška

## Slide 2: Stroje a zařízení pro těžbu a zpracování dřeva
při výrobě stavebních materiálů a dílců pro výstavbu se stále více používá dřevo a dřevní hmota
dřevo je jedním z obnovitelných zdrojů energie a materiálu
v současnosti se pro těžbu a zpracování dřeva stále více používají stroje

## Slide 3: Stroje a zařízení pro těžbu a zpracování dřeva
Dělíme je na:
těžebně dopravní stroje
stroje a zařízení pro manipulaci a základní třídění dřeva
stroje na zpracování dřeva
stroje a zařízení pro výrobu ze dřeva
stroje pro využití dřevního odpadu

## Slide 4: Těžebně dopravní stroje
Základní dělení:
Jednooperační stroje – pouze na jeden druh operace (kácení x řezání x převoz dřeva…)
  pro kácení
  pro odvětvování
  pro transport dřeva
  pro štěpkování
Zdroj: www.kerka.cz

## Slide 5: Těžebně dopravní stroje - jednooperační
Pro kácení
Zdroj: www.husqvarna.com

## Slide 6: Těžebně dopravní stroje - jednooperační
Pro odvětvování
Zdroj: www.holzmesse.com

## Slide 7: Těžebně dopravní stroje - jednooperační
Pro transport dřeva
Zdroj: www.merimex.cz

## Slide 8: Těžebně dopravní stroje - jednooperační
Pro štěpkování
Zdroj: www.hondastroje.cz

## Slide 9: Těžebně dopravní stroje
Základní dělení:
Víceoperační – při těžbě kácí, odvětvuje, rozřezává, měří, přemisťuje a ukládá výřezy
  Harvestory
  Vyvážecí traktory a soupravy
  Harwardery – Forwestery
  Procesory
Zdroj: www.ponsse.com

## Slide 10: Těžebně dopravní stroje - Harvestor
Harvestor je víceoperační stroj, který při těžbě kácí, odvětvuje, rozřezává, měří, přemisťuje a ukládá výřezy v jednom cyklu. Celý cyklus je plně mechanizovaný a částečně automatizovaný.
Zdroj: www.ponsse.com

## Slide 11: Těžebně dopravní stroje - Harvestor
Harvestory jsou montovány na terénních podvozcích (kolový, pásový, kombinovaný).
Pracovním nástrojem je kácecí hlavice
  Dvouválcová
    robustnější
    větší síla
    rovné kmeny
  Čtyřválcová
    kompaktnější
    i křivé kmeny
Zdroj: www.ponsse.com

## Slide 12: Těžebně dopravní stroje - Harvestor
Klady
+ šetrná práce s ohledem na okolní porost a půdu
+ vysoká produktivita práce (až 1 strom/min)
+ poměrně nízké náklady na vyrobený sortiment
+ menší úrazovost než u ostatních strojů
Zápory
− vysoké pořizovací (12 - 15 mil. kč) a provozní náklady
− nutná dokonalá organizace práce
− nutnost nasazení na větších lesních plochách

## Slide 13: Těžebně dopravní stroje Vyvážecí traktory a soupravy
Jsou to stroje určené pro nakládání, převoz a skládání dřeva. Pracovním nástrojem je hydraulický jeřáb s drapákem.
Zdroj: www.ponsse.com
Vyvážecí traktor (forwarder)

## Slide 14: Těžebně dopravní stroje Vyvážecí traktory a soupravy
Vyvážecí souprava je tvořena dočasným spojením traktoru nebo tahače a přívěsu.
Zdroj: www.tatra.cz

## Slide 15: Těžebně dopravní stroje Harwardery - Forwestery
Tyto stroje vykonávají obdobnou funkci jako harvestor a současně mohou pracovat i jako vyvážecí traktor.
Zdroj: www.ponsse.com

## Slide 16: Těžebně dopravní stroje Harwardery - Forwestery
Disponují hydraulickým jeřábem s harvestorovou hlavící se speciálními rameny drapáku. Díky tomu je umožněno nakládání dřeva na ložnou plochu, která je součástí stroje.
Zdroj: www.ponsse.com

## Slide 17: Těžebně dopravní stroje - Procesory
Traktorový procesor je určen k odvětvování a krácení probírkového materiálu (stromů) na určené sortimenty.
Zdroj: www.hypro.se

## Slide 18: Těžebně dopravní stroje - Procesory
Součástí je měřící jednotka, která zajišťuje přesné měření délky.
Zdroj: www.forestmeri.cz

## Slide 19: BOZP
BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci
před použitím stroje musí být obsluha seznámena s podmínkami, které by mohly mít vliv na bezpečnost práce
Jedná se zejména o:
  únosnost půdy a všech dalších míst, přes které se bude stroj pohybovat
  sklony pojezdové roviny
  uložení podzemních vedení inženýrských sítí, případně jiných podzemních překážek
  umístění nadzemních vedení a překážek
Zdroj: www.rozhledyav.blogspot.com

## Slide 20: BOZP - Stroje pro zemní práce
vzdálenost stroje od okraje svahu musí být stanovena tak, aby nedošlo ke zřícení stroje
při jízdě ze svahu nebo práci v něm používá obsluha bezpečnou techniku jízdy, aby nedošlo ke ztrátě stability stroje a jeho převrácení.
pokud je stroj naložen materiálem, je nutné, aby bylo pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze
Zdroj: www.cat.com

## Slide 21: BOZP - Stroje pro zemní práce
obsluha nesmí opustit své místo, aniž by spustila pracovní zařízení na zem nebo ho umístila do předepsané polohy
stroje smí být čištěny pouze při vypnutém motoru a na bezpečném místě, kde nehrozí sesuv zeminy apod.
v případě použití skrejpru je nutné provést opatření k tomu, aby nedošlo k nárazu radlice do vyčnívajících překážek (např. kameny)
Zdroj: www.cat.com

## Slide 22: BOZP - Míchačky
před uvedením míchačky do provozu musí dojít k řádnému ustavení stroje a zajištění v horizontální poloze
k plnění míchačky smí docházet pouze, je-li míchačka v provozu a buben rotuje
v případě ručního plnění nesmí docházet k zásahu lopaty do rotujícího bubnu
Zdroj: www.dvsalg.dk

## Slide 23: BOZP - Přeprava betonových a jiných směsí
před jízdou je nutné zajistit výsypné zařízení v přepravní poloze v souladu s návodem k používání
při přejímce a při ukládání betonové směsi musí být vozidlo na přehledném a dostatečně únosném místě a nesmí se zde vyskytovat překážky, které by mohly bránit manipulaci
Zdroj: www.zapa.cz

## Slide 24: BOZP - Čerpadla směsí a strojní omítačky
vyústění potrubí na čerpání směsi musí být dostatečně zajištěno, aby byla minimalizována možnost zranění následkem pohybu způsobeného dynamickými účinky dopravované směsi
musí být zajištěna dostatečná komunikace mezi obsluhou čerpadla a obsluhou provádějící nanášení malty
Zdroj: www.kcppump.eu

## Slide 25: BOZP - Čerpadla směsí a strojní omítačky
tlakové stroje je možné čistit či rozebírat pouze v případě, že nejsou pod tlakem
není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí
obslužné místo pojízdného čerpadla musí být přehledné a v prostoru manipulace s potrubím se nesmí nacházet překážky, které by omezovaly manipulaci s výložníkem
manipulace s rozvinutým výložníkem smí probíhat až po zajištění stability autočerpadla (v případě přemisťování autočerpadla musí být výložník složen v přepravní poloze)

## Slide 26: BOZP - Vibrátory
délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a vibrátorem a také mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou musí být nejméně 10 metrů
ponoření a vytažení hlavice ponorného vibrátoru při zhutňování betonu se smí provádět pouze za provozu vibrátoru
Zdroj: www.mamtechnika.cz

## Slide 27: Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce
závady a provozní odchylky stroje musí být pravidelně zaznamenávány a musí s nimi být seznámena i střídající se obsluha stroje
stroj a pracovní zařízení stroje musí být zajištěno proti samovolnému pohybu
je nutné provést opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou
po ukončení práce musí být stroj odstaven tak, aby nezasahoval do komunikace a nebyla ohrožena stabilita stroje

## Slide 28: Přeprava strojů
stroje musí být zajištěny proti posunutí, aby nemohlo dojít ke zřícení z dopravního prostředku
při nakládání musí být dopravní prostředek zajištěn proti pohybu a musí stát na dostatečně pevné ploše
všechny fyzické osoby se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti, aby nemohlo dojít k jejich zranění
Zdroj: www.kopulety.cz

## Slide 29: Nařízení vlády 378/2001 sb.
Tímto nařízením vlády se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Jedná se o jeden ze základních dokumentů týkajících se této problematiky.
Toto nařízení vlády se zabývá:
používáním strojních zařízení – spouštění, zastavování, doprava, opravy, seřizování, manipulace, úpravy, údržba a čištění po celou dobu provozu
nebezpečným prostorem uvnitř nebo vně zařízení
ochranným zařízením

## Slide 30: Nařízení vlády 378/2001 sb.
obsluhou strojů
průvodní dokumentací (návody výrobce)
provozní dokumentací (revize, kontroly, apod.)
minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání strojů
ochrannými zařízeními
Zdroj: www.psychologikaprawnika.files.wordpress.com

## Slide 31
Druh činnosti | Zdroj rizika | Popis nebezpečí | Opatření ke snížení nebezpečí | Dílčí opatření | Porušený předpis | Za provedení odpovídá
Stroje pro zemní práce | Stroj - dozer | Převrácení stroje | dodržovat dostatečné vzdálenosti od okrajů svahů | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník
 |  | Hlučnost | udržovat v dobrém technickém stavu, používat chráničky sluchu | pravidelné kontroly technického stavu | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník
 |  | Přejetí a sražení osob | zákaz pohybu osob před drahou stroje | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník
 |  | Pád řidiče | zákaz vystupování z rozjetého stroje | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník
 |  | Samovolné rozjetí | po práci zkontrolovat řádné zabrzdění stroje a v jeho okolí nenechávat ležet žádné nebezpečné předměty | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod XIV | strojník
Vzorová tabulka rizik

## Slide 32
Vzorová tabulka rizik
Druh činnosti | Zdroj rizika | Popis nebezpečí | Opatření ke snížení nebezpečí | Dílčí opatření | Porušený předpis | Za provedení odpovídá
Stroje pro zemní práce | Stroj - válec | Převrácení stroje | dodržovat dostatečné vzdálenosti od okrajů svahů | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník
 |  | Přejetí a sražení osob | zákaz pohybu osob před drahou stroje | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník
 |  | Pád řidiče | zákaz vystupování z rozjetého stroje | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník
 |  | Samovolné rozjetí | po práci zkontrolovat řádné zabrzdění stroje a v jeho okolí nenechávat ležet žádné nebezpečné předměty | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod XIV | strojník

## Slide 33
Vzorová tabulka rizik
Druh činnosti | Zdroj rizika | Popis nebezpečí | Opatření ke snížení nebezpečí | Dílčí opatření | Porušený předpis | Za provedení odpovídá
Stroje pro zemní práce | Stroje - pásové rypadlo | Sesunutí a pád stroje ze svahu nebo do výkopu | nezatěžovat hranu výkopu, při manipulaci s hloubkovou lopatou se nepodkopávat | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník
 |  | Převrácení stroje | postavení na rovném terénu, používání podpěr při práci, dodržování dovolených sklonů | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník
 |  | Přejetí a sražení osob | zákaz pohybu osob před dráhou stroje, uvedení stroje do provozu zvukovým signálem | proškolení obsluhy stroje | NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II | strojník

## Slide 34: Děkuji za pozornost!