## Slide 1: Výroba, doprava a zpracování čerstvého betonu
5.Přednáška

## Slide 2: Výroba, doprava a zpracování čerstvého betonu
beton je vyráběn v betonárnách
betonárny jsou v závodech pro výrobu betonu nebo přímo v místě stavby
Betonárny dělíme na:
jednostupňové
dvoustupňové
Zdroj: www.eurogate.cz

## Slide 3: Jednostupňové betonárny
mají zásobníky, dávkovací zařízení, váhy a míchačky uspořádány nad sebou
jednotlivé složky postupují směrem dolů samospádem (úspora energie x vyšší investiční náklady – výška)
Zdroj: www.betonserver.cz

## Slide 4: Jednostupňové betonárny
tento typ se používá hlavně pro dlouhodobou a velkokapacitní výrobu na jednom místě
Zdroj: www.presskithc.cz

## Slide 5: Dvoustupňové betonárny
skládají se ze dvou stupňů, které jsou umístěny vedle sebe
v prvním stupni jsou zásobníky, dávkovací zařízení a váhy
v druhém stupni jsou míchačky
Zdroj: www.mobil-transbeton.com

## Slide 6: Dvoustupňové betonárny
půdorysná plocha je větší, ale investiční náklady jsou menší, většinou jsou snadno demontovatelné a přemístitelné
druhý stupeň s míchačkami lze oddělit a umístit do větší vzdálenosti - tohoto se využívá u mobilních betonáren
Zdroj: www.mobil-betonserver.cz

## Slide 7: Míchačky
jsou zařízení, které slouží k zamíchání jednotlivých složek betonu
Zdroj: www.profesionalni-elektroxentraly.cz

## Slide 8: Míchačky
Parametry míchaček:
užitečný objem - max. množství nesmísených složek betonu, které lze kvalitně zamíchat [m3]
mísící cyklus - doba od začátku plnění složek do bubnu po jeho úplné vyprázdnění [s]
jmenovitý výkon - objem vyrobené BS při využití užitečného objemu [m3/h]

## Slide 9: Míchačky
Míchačky lze dělit podle:
průběhu míchání (cyklické, kontinuální)
způsobu míchání (spádové, s nuceným mícháním, aktivační)
způsobu použití (stabilní, převozné, pojízdné)
druhu pohonu (elektromotor, spalovací motor, hydromotor)
způsobu vyprazdňování (překlopením bubnu, změnou smyslu otáček bubnu, otevřením klapky nebo segmentu)

## Slide 10: Míchačky
Typy míchaček:
Spádové
  skládají se z bubnu, který má vevnitř pevně přidělané lopatky
  míchání BS probíhá otáčením bubnu, zvedáním BS pomocí lopatek a následným pádem dolů
  používají se na stavbách pro míchání malt a méně kvalitních betonů (nedokonalá homogenizace)
  užitečný objem dosahuje max. 0,25 m3

## Slide 11
Spádová míchačka
Zdroj: www.spad-dvsalg.dk

## Slide 12: Míchačky
Typy míchaček:
S nuceným oběhem
  mají pohyblivé lopatky a vertikální osu otáčení
  většinou je buben nepohyblivý a kolem jeho osy se otáčí lopatky (převrací BS, stírají dno a stěny bubnu)
  pohon zajišťuje většinou elektromotor

## Slide 13
Míchačka s nuceným oběhem
Zdroj: www.filamos.cz
Zdroj: www.filamos.cz

## Slide 14: Míchačky
Typy míchaček:
Žlabové
  pracují s nuceným oběhem a můžou být jedno nebo dvourotorové
  rotory jsou opatřené lopatkami a jsou uloženy ve žlabech
  dosahují vysokých objemů a jsou velmi odolné proti opotřebení

## Slide 15
Žlabová míchačka
Zdroj: www.meka.com.tr

## Slide 16: Míchačky
Typy míchaček:
Aktivační
  používají se pro aktivaci cementového tmele (lze docílit rychlejšího nárůstu počátečních i koncových pevností)
  vlivem vysokých otáček dosažených pomocí lopatek speciálního tvaru dochází k intenzivnímu míchání
  zároveň dochází k otírání povrchu zrn cementu o buben míchačky a tím ke zvětšení jejich měrného povrchu

## Slide 17
Aktivační míchačka
Zdroj: www.filamos.cz
Zdroj: www.filamos.cz

## Slide 18: Míchačky
Typy míchaček:
Kontinuální
  mají nepřetržitý proces výroby BS
  principem je šnekové míchání, problém je kvalita a stálost zhotovených směsí
  výhodné je použít kontinuální míchačky pro přípravu BS z předmíchaných složek

## Slide 19
Kontinuální míchačka
Zdroj: www.filamos.cz
Zdroj: www.m-tec.com

## Slide 20: Doprava čerstvé betonové směsi
čerstvý beton je nutné přepravovat tak, aby nedošlo k rozmísení složek betonu nebo k jeho znehodnocení
rozlišujeme prostředky na primární dopravu (od výrobny na staveniště) a na sekundární dopravu (po staveništi)
Zdroj: www.presskithc.cz

## Slide 21: Doprava čerstvé betonové směsi - Jednoduché dopravní prostředky
slouží pouze k sekundární dopravě betonu na krátké vzdálenosti v rámci staveniště
mezi jednoduché dopravní prostředky řadíme kolečka, žlaby a skluzy
Zdroj: www.landsmann.cz

## Slide 22: Doprava čerstvé betonové směsi - Pásové dopravníky
používají se pouze pro sekundární dopravu suchých betonových směsí (u tekutých betonových směsí by vlivem otřesů mohlo dojít k rozmísení)
Zdroj: civil-engg-world.blogspot.com

## Slide 23: Doprava čerstvé betonové směsi - Bádie
Jedná se o objemný koš zavěšený na zdvihacím mechanismu
slouží k sekundární dopravě směsi do velkých výšek a vzdáleností
Zdroj: www.badie-na-beton.cz

## Slide 24: Doprava čerstvé betonové směsi - Bádie
vyprázdnění bádie probíhá pomocí spodní výpustě, objemy se pohybují od 0,5 - 4 m3
výhodou je úspora nákladů, nevýhodou je přetržitá dodávka BS a větší časová náročnost oproti čerpadlům
Zdroj: www.badie-na-beton.cz

## Slide 25: Doprava čerstvé betonové směsi - Nákladní automobily
používají se pro primární dopravu
Dělíme je na:
Vanové přepravníky
  nákladní automobily, které mají na podvozkovém rámu vanu
  plnící otvor je v horní části a k vypouštění slouží výpustný otvor opatřený segmentovým uzávěrem
  při vypouštění se vana sklápí dozadu a tím dosahuje dobrého vyprázdnění

## Slide 26
Vanový přepravník
Zdroj: www.kaldo.cz

## Slide 27: Doprava čerstvé betonové směsi - Nákladní automobily
používají se pro primární dopravu
Dělíme je na:
Valníky
  nákladní automobily, které mají na podvozkovém rámu valník
  valník je nejjednodušší provedení nástavby, má rovnou podlahu a bočnice sklopné do tří stran
  používají se na dopravu tuhých betonových směsí na krátké vzdálenosti

## Slide 28
Valník
Zdroj: www.mates-auto,cz

## Slide 29: Doprava čerstvé betonové směsi - Aktivní dopravní prostředky
stroje určené k primární dopravě betonových směsí
v průběhu přepravy dochází k nucenému míchání směsi v bubnu
Existují dva typy aktivních přepravních prostředku:
automíchače
autodomíchávače
Zdroj: www.schwing.cz

## Slide 30: Doprava čerstvé betonové směsi - Aktivní dopravní prostředky
Automíchače
na automobilovém podvozku je namontovaný míchač, který je plněn suchou směsí a s vodou se smísí až na stavbě
v ČR se téměř nepoužívá
Zdroj: www.kranimex.cz

## Slide 31: Doprava čerstvé betonové směsi - Aktivní dopravní prostředky
Autodomíchávače
na automobilovém podvozku je namontováno domíchávací zařízení (buben o objemu 6 – 15 m3), které nuceným mícháním udržuje betonovou směs v čerstvém stavu
Zdroj: www.zapa.cz

## Slide 32: Doprava čerstvé betonové směsi - Čerpadla betonové směsi
mohou být součástí autodomíchávačů nebo mohou být samostatně upevněny na automobilovém podvozku
díky zalomeným výložníkům umožňují velké dosahy pro a také jsou po složení lehce přepravovatelné
u velkých staveb nejpoužívanější způsob sekundární dopravy
Zdroj: www.stavebni-technika.cz

## Slide 33: Doprava čerstvé betonové směsi - Čerpadla betonové směsi
Čerpadla betonových směsí dělíme podle:
konstrukčního systému
  pístové
  rotorové
  přetlakové
pohonu čerpadla
  hydraulické
  elektrické
druhu podvozku
  automobilový
  přívěsný
  stabilní
Zdroj: www.kcppump.cz

## Slide 34: Hutnění betonu
beton je nutno po uložení zhutnit, protože jeho pevnost závisí na kvalitě zhutnění
K hutnění betonu se používají dva základní typy strojů:
Ponorné vibrátory ▪ Příložné vibrátory
Zdroj: www.norwit.cz
Zdroj: www.hrsystem.cz

## Slide 35: Hutnění betonu - Ponorné vibrátory
skládají se z pohonu, ohebné hřídele a z vibrační hlavice s vestavěnými excentry
účinek ponorného vibrátoru působí na bet. směs v soustředných kružnicích a největší je v těsné blízkosti vibrační hlavice
Zdroj: www.mamtechnika.cz

## Slide 36: Hutnění betonu - Ponorné vibrátory
nevýhodou je nutnost přenášení a vedení obsluhou, poměrně malé výkony a nelze je používat pro hutnění mezerovitých směsí
používají se k hutnění prostého i vyztuženého betonu
Zdroj: www.hirostavbet.sk

## Slide 37: Hutnění betonu - Příložné vibrátory
nazývají se také vibrační latě
dělí se na nízko a vysokofrekvenční
Zdroj: www.emkol.cz

## Slide 38: Recyklace čerstvých betonových směsí
využívá se ve výrobnách betonu – betonárnách
autodomíchávače a míchačky se čistí pomocí vody, která je následně i se zbytky čerstvého betonu odváděna do recyklačního zařízení
Zdroj: www.schwing-stetter.nl

## Slide 39: Recyklace čerstvých betonových směsí
recyklační zařízení je tvořeno otáčivým bubnem, ve kterém je soustava hradítek, lopatek a sít
pomocí sít je odděleno zbylé kamenivo a voda s cementovým kalem
kamenivo lze opět použít do betonových směsí
voda s cementovým kalem lze použít pouze jako náhrada části záměsové vody

## Slide 40: Děkuji za pozornost!